|  | Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В а Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика http://ee.tu-varna.bg/ |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатория “Електротехнически материали” |
| Студент: .…………………………………………….…………………………………… Специалност: ……….…….……. Курс: ..……………... Поток: ……………………… Група: ……………. Подгрупа: ………………. Факултетен № ……………….……… Дата на упражнението: …………..….….. Дата на предаване: …………………….…. Проверил:…………………… |
| Протокол 1.1 |
| ТЕМА: Определяне на специфичното обемно и специфичното повърхностно съпротивление на твърди електроизолационни материали |

Задачи за изпълнение:

Определяне на специфичното обемно (v и специфичното повърхностно (s съпротивление на твърди електроизолационни материали.

Фиг.1. Схема на опитната постановка

Необходими данни за постановката и формули за изчислителната част

Триелектродната система се свързва по схемите от фиг. 1 с тераомметър ИC1. Той съдържа източник на напрежение и преобразувател ток/съпротивление с индикатор.

Измерват се Rν и Rs на предоставените твърди електроизолационни материали. Отчитането се осъществява 1 минута след подаване на изпитвателното напрежение. Електродите от опитната постановка са с размери d = 58 mm;  D = 70 mm;   g = 0,5.(D - d).

Изчисляват се (v и (s по уравненията:

;              ,

като всички величини са в основните мерни единици (m и Ω).

Определят се медианите Me( и Me( на (s и (v въз основа на данните, получени от измерването на различни образци от един и същ електроизолационен материал.

Медиана на дадена случайна величина се нарича точката, която дели интервала на изменение на величината на две части така, че вероятността за попадане на отделните стойности в тях да бъде една и съща, равна на 0,5.

Медианата се определя по следния начин:

Стойностите на (v (респективно на (s) на отделните образци се подреждат във възходящ ред (вариационен ред) и се номерират от 1 до n. При нечетен брой образци медианата е равна на специфичното съпротивление на образеца с номер . При четен брой образци медианата е равна на средногеометричната стойност на резултатите с номера  и  .

Резултати от експеримента и от изчисленията

Таблица 1

| № | Вид електроизолационен материал | h | Измерени величени | Изчислени величени | Литературно известни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rv | Rs | (v | (s | (v | (s |
|  |  | mm | M( | M( | (m | ( | (m | ( |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: При изчисляване на (v и (s всички размери трябва да са в m (метри).

Определяне на медианите Me(v  и Me(s .

Материал:

| № във вариационен ред | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариационен ред | (v | (m |  |  |  |  |  |  |
|  | (s | ( |  |  |  |  |  |  |

Me(v =                                                          Me(s =

Изводи:

# Text boxes

I

## S

h

D

g

d

g

I

v

I

S

MΩ

R-I

+

-

Измерване на обемното съпротивление RV

MΩ

R-I

+

-

Измерване на повърхностното съпротивление RS

I

v

електроизолационен материал

метална плоча

метален пръстен

метален кръг