|  | Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В а Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика http://ee.tu-varna.bg/ |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатория “Електротехнически материали” |
| Студент: .…………………………………………….…………………………………… Специалност: ……….…….……. Курс: ..……………... Поток: ……………………… Група: ……………. Подгрупа: ………………. Факултетен № ……………….……… Дата на упражнението: …………..….….. Дата на предаване: …………………….…. Проверил:…………………… |
| Протокол 1.5 |
| ТЕМА: Определяне на относителната диелектрична проницаемост и тангенса на ъгъла на диелектричните загуби на твърди диелектрици |

Задачи за изпълнение:

Задачи за изпълнение: Да се определят относителната диелектрична проницаемост  и тангенса на ъгъла на диелектричните загуби  tg(   на група твърди диелектрици.

Фиг.1. Схема на опитната постановка

Необходими данни за постановката и формули за изчислителната част

Площта на по-малкия електрод от опитната постановка ще се означава с S и нейната големина се задава от ръководителя на упражнението. Дебелината на всеки образец ще се означава с буквата h, а нейната големина е отпечатана върху самия образец. Двата електрода и изследвания диелектрик от опитната постановка (фиг. 1) образуват плосък кондензатор. Капацитетът му С се измерва от опита, а относителната диелектрична проницаемост на диелектрика се изчислява по формулата . Резултатите се нанасят в табл. 1. Опитът се повтаря за всички налични образци. За изчисленията ;    S = 7,85.10-3 m2 (S – площ на по-малкия електрод)

Ако два плоски диелектрика се притиснат един към друг, прието е общият им диелектрик да се нарича двуслоен. По опитната постановка от фиг. 1 могат да се измерят неговите капацитет  и . Относителната диелектрична проницаемост за двуслоен диелектрик се изчислява по формулата . Тя може да се определи и само по изчислителен път по формулите:

Резултати от експеримента и от изчисленията

А)Резултати за единичен диелектрик

Таблица 1

| № | Материал | h | C, pF | tg( | (r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | 120 Hz | 1 kHz | 120 Hz | 1 kHz | 120 Hz | 1 kHz |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б) Резултати за двуслоен диелектрик (при 1 kHz)

Таблица 2

| № на материалите от табл. 1 | h1 | h2 | (r1 | (r2 | tg(1 | tg(2 | С1 | С2 | C* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm |  |  |  |  |  |  | pF |  |  |  |  |

Изводи:

# Text boxes

F

tg(

С

tg(

Уред за измерване 
на С и tg(

По-малкия електрод с площ S

По-големия електрод

Изследвания диелектрик

h