|  | Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В а Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика http://ee.tu-varna.bg/ |  |
| --- | --- | --- |
| лаборатория “Електротехнически материали” |
| Студент: .…………………………………………….…………………………………… Специалност: ……….…….……. Курс: ..……………... Поток: ……………………… Група: ……………. Подгрупа: ………………. Факултетен № ……………….……… Дата на упражнението: …………..….….. Дата на предаване: …………………….…. Проверил:…………………… |
| Протокол 1.6 |
| ТЕМА: Изследване на нелинейни диелектрици |

Задачи за изпълнение:

Снемане на основната крива на поляризация Dm = f(E) и изследване на зависимостта за сегнетодиелектрик.

Изследване на влиянието на напрежението върху капацитета на нелинеен кондензатор, чийто диелектрик е сегнетодиелектрик.

Изследване на влиянието на напрежението върху капацитета на линеен кондензатор.

Фиг. 1. Схема на опитната постановка

Необходими данни за постановката и формули за изчислителната част

h, [m] – дебелина на образеца – h = 0,1 mm = ;

S, [m2] – площ на по-малкия електрод на опитната постановка. S=7,85.10-5 m2;

(Ако е необходимо, ръководителят на упражнението задава нови h и S)

С0=18 (F=18.10-6 F – помощен кондензатор;

, [V/m] – интензитет на външното електрическо поле;

, [C/m2] – електрична индукция;

– относителна диелектрична проницаемост;

;

– коефициент на ефективна нелинейност.

, [nF]

Резултати от експериментите и изчисленията

| Таблица 1. Сегнетодиелектрик |
| --- |
| измерено | U1 | V | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|  | U2 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| изчислено | Em | V/m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dm | C/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (r | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cx | nF |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 1 – продължение |
| --- |
| U1 | V | 160 | 180 | 200 |  |  |  |  |  |
| U2 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em | V/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dm | C/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (r | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cx | nF |  |  |  |  |  |  |  |  |

кеф = ..........

| Таблица 2. Линеен кондензатор |
| --- |
|  | U1 | V | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| измерено | U2 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изчислено | Cx | nF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графични зависимости за изследваните величини:

а) за сегнетодиелектрик

Фиг. 2. Зависимости  и  на сегнетодиелектрик

б) за нелинеен и линеен кондензатор

Фиг. 3. Зависимост  на нелинеен и линеен кондензатор

Изводи:

# Text boxes

(r

Dm , [C/m2]

Em , [V/m]

[    ]

[   ]